ภาคผนวก 3

ตารางสรุปการจำแนกประเภทและการติดฉลาก (CLASSIFICATION AND LABELLING SUMMARY TABLES)

ภาคผนวก 3

ข้อความเตือนและแผ่นภาพเตือนให้ระวังอันตราย

A3.1		บทนำ

A3.1.1		ภาคผนวกนี้แสดงแนวทางในการใช้ข้อความเตือนที่เป็นไปตามระบบ GHS ซึ่งประกอบด้วยข้อแนะนำในการเลือกข้อความที่เหมาะสมกับความเป็นอันตรายในแต่ละประเภทและกลุ่มตามระบบ GHS ข้อความเตือนควรปรากฏบนฉลาก พร้อมกับองค์ประกอบในการสื่อสารความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ปรับให้เป็นรูปแบบของระบบ GHS (แผ่นภาพ คำสัญญาณและข้อความแสดงความเป็นอันตราย)  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น คำแนะนำการใช้ อาจจัดให้มีได้โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ดูบทที่ 1.2 และ บทที่ 1.4, ตอนย่อยที่ 1.4.6.3)

A3.1.2 		ข้อความเตือน เป็นวลี (และ/หรือแผ่นภาพ) ที่อธิบายมาตรการที่แนะนำซึ่งต้องปฏิบัติตามเพื่อลดหรือป้องกันผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการได้รับสัมผัสผลิตภัณฑ์อันตราย หรือการจัดเก็บหรือเคลื่อนย้าย/จัดการผลิตภัณฑ์อันตรายที่ไม่ถูกต้อง (ย่อหน้า 1.4.10.5.2(c))

A3.1.3 		ข้อความเตือนที่มีอยู่แล้วได้นำมาใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดทำภาคผนวกนี้ ระบบที่มีอยู่แล้วนี้ได้รวมแนวทางการรวบรวมของโปรแกรมระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยจากสารเคมี (IPCS International Chemical Safety Card (ICSC) Compilers Guide) มาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกัน (American National Standards (ANSI Z129.1))  คำสั่งของสหภาพยุโรปว่าด้วยการจำแนกประเภทและการติดฉลาก (EU classification and labeling directives)  คู่มือปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Guidebook (ERG 2004))  และคู่มือตรวจสอบฉลากสำหรับสารปราบศัตรูพืชขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency Pesticide Label Review Manual)

A3.1.4 		ภาคผนวกนี้ประกอบด้วยข้อความเตือนจำนวนสี่กลุ่ม ได้แก่ การป้องกัน การตอบโต้ ในกรณีเกิดการรั่วไหลหรือได้รับสัมผัสโดยอุบัติเหตุ การจัดเก็บและการกำจัด การจัดทำข้อความเตือนในแต่ละกลุ่มได้มีการเชื่อมโยงกับข้อความแสดงความเป็นอันตรายและกลุ่มความเป็นอันตรายตราบเท่าที่สามารถทำได้

A3.1.5 		จุดหมายของภาคผนวกนี้คือเพื่อการส่งเสริมให้มีการใช้ข้อความเตือนที่ตรงกับแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นดังที่ได้แสดงไว้ในตารางที่แนบนี้ ด้วยการเชื่อมโยงข้อความเหล่านี้กับข้อความแสดงความเป็นอันตรายของระบบ GHS ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของคำเตือนที่เหมาะสมเป็นไปได้มากขึ้น การใช้ตารางที่ให้ไว้ในภาคผนวกนี้ช่วยให้มีการเน้นหรือให้ความสำคัญกับแนวคิดและแนวทางปฏิบัติมากขึ้นในการฝึกอบรมและกิจกรรมการศึกษา

A.3.1.6 		แนวทางสำหรับการกำหนดวลีในภาคผนวกนี้ได้ผ่านการพัฒนาเพื่อจัดให้มีวลีขั้นต่ำที่จำเป็นซึ่งเชื่อมโยงกับข้อความเตือนที่เป็นไปตามเกณฑ์การจำแนกประเภทและชนิดของความเป็นอันตรายตามระบบ GHS และได้มีการตัดคำฟุ่มเฟือยจากวลีที่ใช้อยู่เดิมออกให้มากที่สุดเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

A.3.1.7		ภาคผนวกนี้ควรเป็นเอกสารที่ไม่ตาย และดังนั้นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อย ๆ แต่ยังคงมีการรักษาแนวคิดพื้นฐานของตารางและปรัชญาที่ให้ไว้ข้างล่างไว้

A3.2 		ขอบเขตของการนำไปประยุกต์ใช้

A3.2.1		การสื่อสารความเป็นอันตรายคือแนวทางหลักให้เกิดอุปนิสัยการระวังที่เหมาะสมกับผู้ใช้/ผู้บริโภคเมื่อมีการขนถ่ายสารหรือของผสมอันตราย การรับรู้และกำหนดประเภทของความเป็นอันตรายเป็นขั้นตอนแรกในการทำให้มั่นใจถึงการใช้ การจัดเก็บ และการกำจัดสารเคมีอย่างปลอดภัย ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจึงจำเป็นที่ต้องเชื่อมโยงกับประเภทของความเป็นอันตรายที่มีอยู่ เช่น ของเหลวไวไฟต้องจัดเก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ  จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จะทำให้การนำเสนอข้อความเตือนในระบบ GHS ช่วยเสริมให้กระบวนการจัดการสารเคมีที่ปลอดภัยมีความเข้มแข็งขึ้น ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเป็นสิ่งจำเป็นในการถ่ายทอดคำแนะนำและช่วยให้สามารถแปลให้เป็นภาษาอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น

A3.2.2 		จุดเริ่มต้นของการกำหนดข้อความเตือน คือ การจำแนกความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์เคมี ระบบการจำแนกความเป็นอันตรายในระบบ GHS เป็นไปตามคุณสมบัติที่อยู่ในตัวของสารเคมีที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ (ดู 1.3.2.2.1) อย่างไรก็ตาม ในบางระบบ อาจไม่จำเป็นต้องติดฉลากบนผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคสำหรับความเป็นอันตรายเรื้อรังถ้าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องสามารถละหรือกำจัดออกไปได้ภายใต้สภาวะการดำเนินการ การใช้ที่ปรกติทั่วไป หรือการนำไปใช้ผิดวิธีที่สามารถทราบได้ล่วงหน้า (ดู ภาคผนวก 5) ถ้าไม่จำเป็นต้องแสดงข้อความแสดงความเป็นอันตรายบางอย่างดังกล่าวแล้วข้อความเตือนที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องแสดงด้วย (ดู A5.1.1)

A3.2.3 		ข้อความเตือนที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ครอบคลุมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทั่วไปและการปฐมพยาบาล สำหรับสารเคมีเฉพาะบางอย่าง อาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล มาตรการบำบัดหรือยาแก้พิษเฉพาะหรืออุปกรณ์ทำความสะอาด ศูนย์พิษวิทยา และ/หรือศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์หรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นสิ่งจำเป็นภายใต้สถานะการณ์นั้น ๆ และให้รวมข้อมูลดังกล่าวอยู่บนฉลากด้วย

A3.3 		การกำหนดข้อความเตือน

A3.3.1		ภาคผนวกนี้ได้จัดให้มีตารางที่เป็นแนวทางในการคัดเลือกข้อความเตือนที่เหมาะสม และประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของกลุ่มความเป็นอันตรายสำหรับการดำเนินการป้องกัน ควรนำองค์ประกอบเฉพาะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเภทความเป็นอันตรายนั้น ๆ มาใช้ องค์ประกอบทั่วไปที่ไม่เชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความเป็นอันตรายบางประเภทหรือบางกลุ่มก็ควรที่จะนำมาใช้ด้วย

A3.3.2 		เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการนำวลีคำเตือนไปใช้ ควรมีการจัดกลุ่มข้อความเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดพื้นที่บนฉลากและให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น การจัดกลุ่มข้อความจะมีประโยชน์สำหรับชนิดความเป็นอันตรายที่แตกต่างกันโดยที่มีคุณลักษณะคำเตือนที่คล้ายคลึงกัน เช่น “เก็บให้ห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดประกายไฟและเปลวไฟ และจัดเก็บในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก (Keep away from heat, sparks and open flame and store in a cool well ventilated place)”

A3.4		มาตรการป้องกันทั่วไป

A3.4.1 		ควรนำมาตรการป้องกันทั่วไปมาใช้สำหรับสารและของผสมทุกชนิดที่ผ่านการจำแนกว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม ท้ายที่สุด ต้องพิจารณาถึงความต้องการและแหล่งข้อมูลที่หาได้สำหรับกลุ่มผู้ใช้หรือผู้นำไปปฏิบัติทั้งสามกลุ่มด้วยจาก: ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้ในภาคธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม

A3.4.2 		ข้อสังเกตจากสมมุติฐานของข้อมูลคำเตือนบนฉลาก คู่มือเฉพาะด้านความปลอดภัย และเอกสารความปลอดภัยสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานเป็นส่วนของข้อกำหนดในการติดฉลากและขั้นตอนสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

A3.4.3 		เพื่อให้การนำมาตรการเตือนไปใช้กับการป้องกัน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การจัดเก็บ และการกำจัดได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลดังกล่าวบนภาชนะบรรจุ สามารถพิจารณาจากฉลากและเอกสารความปลอดภัยเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับข้อแนะนำเฉพาะอื่น ๆ

A3.4.4		ข้อความเตือนทั่วไปต่อไปนี้ที่แสดงบนฉลากตามระบบ GHS มีความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

| ประชาชนทั่วไป | ฉลาก GHS ข้อมูลเสริมบนฉลาก | เก็บให้ห่างจากมือเด็ก อ่านฉลากก่อนใช้ ถ้าต้องการคำแนะนำจากแพทย์ ให้นำภาชนะหรือฉลากไปด้วย |
| --- | --- | --- |
| ผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม | ฉลาก GHS ข้อมูลเสริมบนฉลาก เอกสารความปลอดภัย คำแนะนำในสถานที่ปฏิบัติงาน | ไม่ต้องมีข้อมูลใด ๆ เหมือนข้างบน |

A3.5 		โครงสร้างของตารางแสดงข้อความเตือน

A3.5.1 		สิ่งสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะข้อควรระวังคือต้องเป็นภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องยืนยันตามคำเดิมที่ใช้เหมือนเกันในทุกสถานะการณ์

A3.5.2 		ตารางที่รวบรวมข้อมูลของทุกกลุ่มแสดงส่วนประกอบหลักของข้อความเตือนเป็นตัวพิมพ์หนา การไม่ใส่ข้อความที่แนะนำบนฉลากอาจทำได้แต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในสถานการณ์ที่ต้องการการยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้อาจใช้เครื่องหมายทับ [/] อาจเพิ่มคำว่า เช่น หรืออาจใช้ตัวเอียง คำใด ๆ ที่เป็นตัวเอียงซึ่งเริ่มต้นด้วย “ - ถ้า” จะเป็นการตั้งใจให้เป็นหมายเหตุเพื่ออธิบายการใช้คำเตือนและไม่ได้ตั้งใจให้ปรากฏบนฉลาก

A3.5.3 		การใส่เครื่องหมายทับหรือ diagonal mark ชี้ให้เห็นว่าต้องทำการเลือกระหว่างคำที่แยกกัน เช่น “... ที่เป็นไปตามกฎหมายในพื้นที่/ระดับภูมิภาค/ในประเทศ/ระหว่างประเทศ” หมายถึง “... ที่เป็นไปตาม <กฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม>” ในกรณีเหล่านี้ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสามารถเลือกหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอาจกำหนดวลีที่เหมาะสมที่สุด

A3.5.4 		เมื่อเงื่อนไขกำหนดเป็น ตัวเอน พร้อมกับคำว่า “เช่น” เงื่อนไขเหล่านั้นจะอธิบายถึงสถานการณ์ที่จะต้องมีการระบุเฉพาะ เช่น “เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ” หมายถึง “เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ” แหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ อาจมีการกล่าวถึงได้ด้วย ในกรณีดังกล่าว ต้องพิจารณาเอาใจใส่และพิจารณาถึงรูปแบบและชนิดของสารหรือของผสม ควรมีการนำแนวทางที่เหมาะสมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เด่น เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ชนิดของสูตร หรือการใช้งานเฉพาะและที่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายที่มากขี้น เช่น ความไวไฟ

A3.5.5 		ในระหว่างการพัฒนาข้อมูลในตาราง ได้มีการตั้งข้อสมมุติฐานเพื่อให้เป็นเหตุเป็นผลต่อการนำไปใช้คำเตือนที่เกี่ยวข้อง

A3.5.6 		ในหลาย ๆ กรณี คำเตือนที่แนะนำจะมีความเป็นอิสระ เช่น วลีสำหรับอันตรายจากการระเบิดต้องไม่ไปเปลี่ยนแปลงวลีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่จำแนกให้มีความเป็นอันตรายทั้งสองประเภทต้องแสดงข้อความเตือนที่เหมาะสมทั้งคู่

A3.5.7 		หากสารหรือของผสมได้รับการจำแนกประเภทว่ามีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายแบบ โดยทั่วไปแล้วให้เลือกใช้กลุ่มคำเตือนที่มีความเข้มงวดมากที่สุด ข้อแนะนำนี้โดยส่วนใหญ่จะใช้กับมาตรการป้องกัน ในส่วนของวลีที่เป็น “การตอบโต้” การดำเนินการอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าสารเคมีเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นพิษเฉียบพลัน มาตรการปฐมพยาบาลสำหรับความเป็นพิษเฉียบพลันจะต้องมาก่อนผลร้ายที่จะเกิดในระยะยาว นอกจากนี้ จำเป็นต้องมีการดูแลทางการแพทย์เพื่อชะลอผลกระทบต่อสุขภาพในกรณีที่ได้รับสัมผัสเป็นลำดับรองลงมา ถึงแม้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันจากภาวะความเป็นพิษ

A3.5.8		เพื่อปกป้องผู้คนจากความสามารถในการอ่านที่แตกต่างกัน จึงอาจจำเป็นที่ต้องแสดงรวมกันทั้งแผ่นภาพสัญลักษณ์เตือนและข้อความเตือนให้ระวังอันตรายเพื่อถ่ายทอดข้อมูลมากกว่าหนึ่งทาง (ดู 1.4.4.1 (a)) อย่างไรก็ตาม ต้องมีข้อสังเกตไว้ว่าผลการป้องกันของแผ่นภาพสัญลักษณ์มีข้อจำกัดและตัวอย่างในภาคผนวก 3 ไม่ได้กล่าวครอบคลุมคำเตือนทั้งหมดในทุกแง่มุม โดยที่แผ่นภาพสัญลักษณ์อาจมีประโยชน์แต่ก็สามารถตีความผิดพลาดได้และไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการฝึกอบรม

A3.6	แม่แบบของข้อความเตือนตามประเภทและกลุ่มความเป็นอันตราย (Matrix of precautionary statements by hazard Class/Category)

วัตถุระเบิด (Explosives)

(บทที่ 2.1)

สัญลักษณ์

วัตถุระเบิดที่กำลังระเบิด

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| วัตถุระเบิดไม่เสถียร | อันตราย | วัตถุระเบิดไม่เสถียร ระเบิดง่าย |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| จัดหาข้อแนะนำพิเศษก่อนใช้ | ห้ามดับเพลิงเมื่อไฟลามถึงวัตถุระเบิด | จัดเก็บ ... | กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ... |
| ห้ามเคลื่อนย้ายจนกว่าจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อความเตือนด้านความปลอดภัย | ในกรณีเกิดเพลิงไหม้จะเสี่ยงต่อการเกิดการระเบิด ให้อพยพออกจากพื้นที่ | (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) | (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) |
| ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามที่กำหนด |  |  |  |

วัตถุระเบิด (Explosives)

(บทที่ 2.1)

สัญลักษณ์

วัตถุระเบิดที่กำลังระเบิด

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ประเภทย่อย (Division)1.1 | อันตราย | วัตถุระเบิด อันตรายจากการระเบิดทั้งมวล |
| ประเภทย่อย (Division)1.2 | อันตราย | วัตถุระเบิด อันตรายจากสะเก็ดระเบิดอย่างรุนแรง |
| ประเภทย่อย(Division) 1.3 | อันตราย | วัตถุระเบิด อันตรายจากไฟไหม้ การระเบิด หรือสะเก็ดระเบิด |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามทำการ เคลื่อนย้ายด้วยความรุนแรง เช่น การครูด/การกระแทก/การเสียดสี ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันหน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต /ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บรักษาให้เปียกด้วย... วัสดุที่เหมาะสมตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต /ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถ้าปล่อยให้แห้งจะเพิ่มความเป็นอันตรายจากการระเบิด ยกเว้นเพื่อการผลิตหรืออยู่ในกระบวนการผลิต ตัวอย่าง: ไนโตรเซลลูโลส ให้ต่อสายดินเชื่อมต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม ถ้าวัตถุระเบิดนี้ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์ | - ห้ามดับเพลิงเมื่อไฟลามถึงวัตถุระเบิด - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้อพยพออกจากพื้นที่ - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้จะเสี่ยงต่อการเกิดการระเบิด | จัดเก็บ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) | กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) |

วัตถุระเบิด(Explosives)

(บทที่ 2.1)

สัญลักษณ์

วัตถุระเบิดที่กำลังระเบิด

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ประเภทย่อย (Division) 1.4 | คำเตือน | อันตรายจากไฟไหม้หรือสะเก็ดระเบิด |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามทำการ เคลื่อนย้ายด้วยความรุนแรง เช่น การครูด/การกระแทก/การเสียดสี ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันหน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต /ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บรักษาให้เปียกด้วย... วัสดุที่เหมาะสมที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถ้าปล่อยให้แห้งจะเพิ่มความเป็นอันตรายจากการระเบิด ยกเว้นเพื่อการผลิตหรืออยู่ในกระบวนการผลิต ตัวอย่าง: ไนโตรเซลลูโลส ให้ต่อสายดินเชื่อมต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม ถ้าวัตถุระเบิดนี้ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์ | - วัตถุระเบิด (ยกเว้นตามหมายเหตุข้างล่าง) - ห้ามดับเพลิงเมื่อไฟลามถึงวัตถุระเบิด - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้จะเสี่ยงต่อการเกิดการระเบิด - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้อพยพออกจากพื้นที่ - ห้ามดับเพลิงเมื่อไฟลามถึงวัตถุระเบิด - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้อพยพออกจากพื้นที่ - ผจญเพลิงด้วยความระมัดระวังปกติจากระยะที่เหมาะสม ถ้าวัตถุระเบิดเป็นแบบ 1.4S ได้แก่ กระสุน และ ส่วนประกอบของมัน | จัดเก็บ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) | กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) |

วัตถุระเบิด(Explosives)

(บทที่ 2.1)

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ประเภทย่อย (Division) 1.5 | อันตราย | อาจระเบิดเมื่อเกิดไฟไหม้ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามทำการ เคลื่อนย้ายด้วยความรุนแรง เช่น การครูด/การกระแทก/การเสียดสี ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันหน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บรักษาให้เปียกด้วย... วัสดุที่เหมาะสมที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถ้าปล่อยให้แห้งจะเพิ่มความเป็นอันตรายจากการระเบิด ยกเว้นเพื่อการผลิตหรืออยู่ในกระบวนการผลิต ตัวอย่าง: ไนโตรเซลลูโลส ให้ต่อสายดินเชื่อมต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม ถ้าวัตถุระเบิดนี้ไวต่อไฟฟ้าสถิตย์ | - ห้ามดับเพลิงเมื่อไฟลามถึงวัตถุระเบิด - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้จะเสี่ยงต่อการเกิดการระเบิด - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้อพยพออกจากพื้นที่ | จัดเก็บ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) | กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) |

ก๊าซไวไฟ (Flammable gases)

(บทที่ 2.2)

สัญลักษณ์

เปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | ก๊าซไวไฟสูงมาก |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ | หากไฟไหม้ก๊าซที่กำลังรั่วไหลออกมา: - ห้ามดับเพลิง ยกเว้นสามารถหยุดการรั่วไหลได้อย่างปลอดภัย - กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมดถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย | จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก |  |

ก๊าซไวไฟ(Flammable gases)

(บทที่ 2.2)

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 2 | ระวัง | ก๊าซไวไฟ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ | หากไฟไหม้ก๊าซที่กำลังรั่วไหลออกมา: - ห้ามดับเพลิง ยกเว้นสามารถหยุดการรั่วไหลได้อย่างปลอดภัย - กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมดถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย | จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก |  |

ละอองลอยไวไฟ (Flammable aerosals)

(บทที่ 2.3)

สัญลักษณ์

เปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | ละอองลอย (aerosol) ไวไฟสูงมาก |
| 2 | ระวัง | ละอองลอย (aerosol) ไวไฟ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ภาชนะบรรจุภายใต้ความดัน: ห้ามเจาะหรือเผา แม้หลังจากการใช้งานแล้ว ห้ามฉีดสเปรย์ใส่เปลวไฟหรือวัสดุที่มีความร้อนสูงมากๆ เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ |  | ปกป้องจากการได้รับสัมผัสแสงอาทิตย์และห้ามให้อยู่ในอุณหภูมิเกิน 50 องศาเซลเซียส / 122 องศาฟาเรนไฮต์ |  |

ก๊าซออกซิไดส์ (Oxidizing gases)

(บทที่ 2.4)

สัญลักษณ์

เปลวไฟอยู่เหนือวงกลม

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรืออาจเร่งให้การลุกไหม้และเกิดสารออกซิไดส์ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจากวัสดุเชื้อเพลิง ดูแลวาล์วลดขนาดไม่ให้มีจาระบีหรือน้ำมัน | ในกรณีเกิดไฟไหม้ ให้หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย | จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก |  |

ก๊าซภายใต้ความดัน (Gases  under pressure)

(บทที่ 2.5)

สัญลักษณ์

ถังก๊าซภายใต้ความดัน

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ก๊าซอัด | ระวัง | บรรจุภายใต้ความดัน อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน |
| ก๊าซเหลว | ระวัง | บรรจุภายใต้ความดัน; อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน |
| ก๊าซในสารละลาย | ระวัง | บรรจุภายใต้ความดัน; อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
|  |  | ปกป้องจากการได้รับสัมผัสแสงอาทิตย์และจัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก |  |

ก๊าซภายใต้ความดัน(Gases  under pressure)

(บทที่ 2.5)

สัญลักษณ์

ถังก๊าซภายใต้ความดัน

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ก๊าซเหลวเย็นจัด | ระวัง | บรรจุภายใต้ความเย็นจัด อาจเป็นสาเหตุให้เกิดแผลไหม้ หรือบาดเจ็บเมื่อสัมผัส |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| สวมใส่ถุงมือ/อุปกรณ์ปิดหน้า/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา | - ละลายส่วนที่เป็นน้ำแข็งด้วยน้ำอุ่น - ห้ามถูส่วนที่ได้รับผลกระทบ - รีบปรึกษา/พบแพทย์โดยด่วน | จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก |  |

ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids)

(บทที่ 2.6)

สัญลักษณ์

เปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงมาก |
| 2 | อันตราย | ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง |
| 3 | ระวัง | ของเหลวและไอระเหยไวไฟ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดแน่น เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ ให้สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ต่อสายดินเชื่อมต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม ถ้าวัสดุเติมไวต่อไฟฟ้าสถิตย์ ถ้าผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหยที่สามารถทำให้เกิดบรรยากาศที่อันตรายได้: ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ถ่ายเทอากาศ/แสงสว่าง/…/ที่ป้องกันการระเบิด … อุปกรณ์อื่นที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินมาตรการป้องกันการเกิดการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ | - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้…เพื่อการดับเพลิง …สารดับเพลิงที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น - ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ให้กำจัด/ถอดเสื้อผ้าที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที - ล้างผิวหนังด้วยน้ำ/ฝักบัว | จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก | กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) |

ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids)

(บทที่ 2.6)

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 4 | ระวัง | ของเหลวติดไฟ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ให้สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บให้ห่างจากเปลวไฟและผิวที่ร้อน | - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้…เพื่อการดับเพลิง …สารดับเพลิงที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น | จัดเก็บในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก | กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) |

ของแข็งไวไฟ (Flammable solids)

(บทที่ 2.7)

สัญลักษณ์

เปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | ของแข็งไวไฟ |
| 2 | ระวัง | ของแข็งไวไฟ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ให้สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ถ่ายเทอากาศ/แสงสว่าง/…/ที่ป้องกันการระเบิด … อุปกรณ์อื่นที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถ้าผงฝุ่นรวมตัวกันเกิดขึ้นได้ ให้ต่อสายดินเชื่อมต่อกับภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เติม ถ้าวัสดุเติมไวต่อไฟฟ้าสถิตย์ | - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้…เพื่อการดับเพลิง …สารดับเพลิงที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น |  |  |

สารที่ทำปฏิกิริยาได้เอง (Self-reactive substance and mixtures)

(บทที่ 2.8)

สัญลักษณ์

วัตถุระเบิดที่กำลังระเบิด

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ชนิด A | อันตราย | อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ให้สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ เก็บให้ห่างจาก… …วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมของสารนี้เท่านั้น | - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ : อพยพออกจากพื้นที่และผจญเพลิงจากระยะไกลเนื่องจากมีความเสี่ยงจากการระเบิด - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้…เพื่อการดับเพลิง …สารดับเพลิงที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น | จัดเก็บในพื้นที่เย็น/ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก จัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกินกว่า …. องศาเซลเซียส/… องศาฟาเรนไฮต์ …กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุอื่น ๆ | กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) |

สารที่ทำปฏิกิริยาได้เอง (Self-reactive substance and mixtures)

(บทที่ 2.8)

สัญลักษณ์

วัตถุระเบิดที่กำลังระเบิด และเปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ชนิด B | อันตราย | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ให้สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ เก็บให้ห่างจาก… …วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมของสารนี้เท่านั้น | - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ : อพยพออกจากพื้นที่และผจญเพลิงจากระยะไกลเนื่องจากมีความเสี่ยงจากการระเบิด - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้…เพื่อการดับเพลิง …สารดับเพลิงที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น | จัดเก็บในพื้นที่เย็น/ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก จัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกินกว่า …. องศาเซลเซียส/… องศาฟาเรนไฮต์ …กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุอื่น ๆ | กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) |

สารที่ทำปฏิกิริยาได้เอง (Self-reactive  substances and mixtures)

(บทที่ 2.8)

| สัญลักษณ์ |
| --- |
| เปลวไฟ |
| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| ชนิด C | อันตราย | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ |
| ชนิด D | อันตราย | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ |
| ชนิด E | ระวัง | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ |
| ชนิด F | ระวัง | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ให้สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ เก็บให้ห่างจาก… …วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมของสารนี้เท่านั้น | - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้…เพื่อการดับเพลิง …สารดับเพลิงที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น | จัดเก็บในพื้นที่เย็น/ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก จัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกินกว่า …. องศาเซลเซียส/… องศาฟาเรนไฮต์ …กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุอื่น ๆ | กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ ... (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค /ประเทศ /สากล) |

ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric liquid)

(บทที่ 2.9)

สัญลักษณ์

เปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | ลุกไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสอากาศ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| อย่าให้สัมผัสกับอากาศ ให้สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ | - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้…เพื่อการดับเพลิง …สารดับเพลิงที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น - ถ้าสัมผัสผิวหนังให้จุ่มลงในน้ำเย็น/พันด้วยผ้าพันแผลที่เปียกน้ำ | จัดเก็บสารภายใต้… …ของเหลวหรือก๊าซเฉื่อยที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ |  |

ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric Solids)

(บทที่ 2.10)

สัญลักษณ์

เปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | ลุกไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสอากาศ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| อย่าให้สัมผัสกับอากาศ ให้สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ | - ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ใช้…เพื่อการดับเพลิง …สารดับเพลิงที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น - แปรงผงที่สัมผัสส่วนบนผิวหนังออกและให้จุ่มลงในน้ำเย็น/พันด้วยผ้าพันแผลที่เปียกน้ำ | จัดเก็บสารภายใต้… …ของเหลวหรือก๊าซเฉื่อยที่เหมาะสมซึ่งกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ |  |

สารที่เกิดความร้อนได้เอง (Self – heating substance and mixtures)

(บทที่ 2.11)

สัญลักษณ์

เปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | เกิดการสะสมความร้อนได้เอง จนอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ |
| 2 | ระวัง | เกิดการสะสมความร้อนได้เองเมื่อเก็บรวมกันในปริมาณมากจนอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บรักษาให้เย็นและป้องกันการสัมผัสแสงแดด ให้สวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ |  | จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุอื่น ๆ จัดเก็บในปริมาณมากมาก… ก.ก./…ปอนด์ ที่อุณหภูมิไม่เกินกว่า …. องศาเซลเซียส/… องศาฟาเรนไฮต์ …กำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ รักษาช่องว่างของอากาศระหว่างชั้น/แพเล็ต |  |

สารที่สัมผัสน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ  (Chemicals , which in contact with water, emit flammable gases)

(บทที่ 2.12)

สัญลักษณ์

เปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | เกิดก๊าซไวไฟที่อาจลุกไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสน้ำ |
| 2 | อันตราย | เกิดก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสน้ำ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจากโอกาสที่จะสัมผัสกับน้ำเพราะทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงและอาจเกิดประกายไฟ การขนถ่ายเคลื่อนย้ายกระทำภายใต้ก๊าซเฉื่อย,ป้องกันไม่ให้ถูกความชื้น สวมอุปกรณ์ป้องกันมือและดวงตา/หน้า ตามที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - เมื่อเกิดไฟไหม้ ใช้……เพื่อดับไฟ สารดับไฟที่เหมาะสมกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น - ปัดผงอนุภาคที่หล่นใส่ผิวหนังออกและล้างออกด้วยน้ำเย็น พันแผลด้วยผ้าพันแผลแบบเปียก | จัดเก็บในที่สถานที่แห้ง และ/หรือ ภาชนะปิดมิดชิด | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

สารที่สัมผัสน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ (Chemicals , which in contact with water, emit flammable gases)

(บทที่ 2.12)

สัญลักษณ์

เปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 3 | ระวัง | เกิดก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสน้ำ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| การขนถ่ายเคลื่อนย้ายกระทำภายใต้ก๊าซเฉื่อย ป้องกันการสัมผัสความชื้น สวมอุปกรณ์ป้องกันมือและดวงตา/หน้า ตามที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - เมื่อเกิดไฟไหม้ ใช้……เพื่อดับไฟ สารดับไฟที่เหมาะสมกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น | จัดเก็บในที่สถานที่แห้ง และ/หรือในภาชนะปิดมิดชิด | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ของเหลวออกซิไดซ์  (Oxidizing liquids)

(บทที่ 2.13)

สัญลักษณ์

เปลวไฟเหนือวงกลม

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดระเบิด และเกิดสารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจากความร้อน เก็บให้ห่างจากเสื้อผ้า และวัสดุอื่นที่ลุกติดไฟได้ สวมชุดที่สามารถทนทาน/หน่วง ไฟ/เปลวไฟได้ สวมอุปกรณ์ป้องกันมือและดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้ข้อควรระวังทุกข้อที่ให้หลีกเลี่ยงการผสมกับวัสดุที่ลุกติดไฟได้ /...... หรือสารชนิดอื่นที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - ในกรณีที่ไฟมีขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก: ให้หลบหนีไปยังสถานที่ปลอดภัยและทำการดับเพลิงอยู่ในระยะไกลเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการระเบิด - เมื่อเกิดไฟไหม้ใช้……เพื่อดับไฟ สารดับไฟที่เหมาะสมกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น - ถ้าโดนเสื้อผ้า: ล้างเสื้อผ้าและผิวหนังบริเวณที่โดนสารเคมีออกโดนทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก แล้วถอนเสื้อดังกล่าวออก | จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุที่ลุกติดไฟได้ /… หรือสารชนิดอื่นที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ของเหลวออกซิไดซ์  (Oxidizing liquids)

(บทที่ 2.13)

สัญลักษณ์

เปลวไฟเหนือวงกลม

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 2 | อันตราย | อาจเร่งการลุกไหม้ และเกิดสารออกซิไดส์ |
| 3 | ระวัง | อาจเร่งการลุกไหม้ และเกิดสารออกซิไดส์ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจากความร้อน สวมอุปกรณ์ป้องกันมือและดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้ข้อควรระวังทุกข้อที่ให้หลีกเลี่ยงการผสมกับวัสดุที่ลุกติดไฟได้ /...... หรือสารชนิดอื่นที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - เมื่อเกิดไฟไหม้ ใช้……เพื่อดับไฟ ….สารดับไฟที่เหมาะสมกกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น | จัดเก็บให้ห่างจากสารที่ลุกติดไฟได้/… หรือสารชนิดอื่นที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ของแข็งออกซิไดซ์  (Oxidizing Solids)

(บทที่ 2.14)

สัญลักษณ์

เปลวไฟเหนือวงกลม

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดระเบิด และเกิดสารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจากความร้อน เก็บให้ห่างจากเสื้อผ้า และวัสดุอื่นที่ลุกติดไฟได้ สวมชุดที่สามารถทนทาน/หน่วง ไฟ/เปลวไฟ ได้ สวมอุปกรณ์ป้องกันมือและดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้ข้อควรระวังทุกข้อที่ให้หลีกเลี่ยงการผสมกับวัสดุที่ลุกติดไฟได้ /......หรือสารชนิดอื่นที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - ในกรณีที่เป็นไฟขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก: ให้หลบหนีไปยังสถานที่ปลอดภัยและทำการดับเพลิงอยู่ในระยะไกลเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการระเบิด - เมื่อเกิดไฟไหม้ ใช้……เพื่อดับไฟ สารดับไฟที่เหมาะสมกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น - ถ้าโดนเสื้อผ้า: ล้างเสื้อผ้าและผิวหนังบริเวณที่โดนสารเคมีออกโดนทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก แล้วถอนเสื้อดังกล่าวออก | จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุที่ลุกติดไฟได้ /… หรือสารชนิดอื่นที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ของแข็งออกซิไดซ์ (Oxidizing Solids)

(บทที่ 2.14)

สัญลักษณ์

เปลวไฟเหนือวงกลม

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 2 | อันตราย | อาจเร่งการลุกไหม้ และเกิดสารออกซิไดส์ |
| 3 | ระวัง | อาจเร่งการลุกไหม้ และเกิดสารออกซิไดส์ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจากความร้อน สวมอุปกรณ์ป้องกันมือและดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้ข้อควรระวังทุกข้อที่ให้หลีกเลี่ยงการผสมกับวัสดุที่ลุกติดไฟได้ /...... หรือสารชนิดอื่นที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - เมื่อเกิดไฟไหม้ใช้……เพื่อดับไฟ ….สารดับไฟที่เหมาะสมกำหนดโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ถ้าใช้น้ำดับไฟ จะทำให้เกิดความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น | จัดเก็บให้ห่างจากสารที่ลุกติดไฟได้/… …..หรือสารชนิดอื่นที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic Peroxides)

(บทที่ 2.15)

สัญลักษณ์

วัตถุระเบิดที่กำลังระเบิด

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ประเภทย่อย A | อันตราย | อาจจะระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ - ห้ามสูบบุหรี่ เก็บให้ห่างจาก.... วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ สวมอุปกรณ์ป้องกันมือและดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บไว้เฉพาะในภาชนะดั้งเดิม |  | จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุอื่นทุกชนิด - เก็บรักษาในที่เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน ...องศาเซลเซียส/ ......องศาฟาเรนไฮต์ ...ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ - เก็บรักษาให้พ้นจากแสงแดด | - กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic Peroxides)

บทที่ 2.15

สัญลักษณ์

วัตถุระเบิดที่กำลังระเบิด และเปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ประเภทย่อย B | อันตราย | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| รักษาไว้ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/ เปลวไฟ - ห้ามสูบบุหรี่ รักษาให้ให้ห่างจาก.... .....วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บไว้เฉพาะในภาชนะดั้งเดิม สวมอุปกรณ์ป้องกันมือและดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ |  | จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุอื่นทุกชนิด จัดเก็บในที่เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน ...องศาเซลเซียส/ ......องศาฟาเรนไฮต์ ...ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บให้พ้นจากแสงแดด | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

เปอร์ออกไซด์อินทรีย์

(บทที่ 2.15)

สัญลักษณ์

เปลวไฟ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| ประเภทย่อย C | อันตราย | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ |
| ประเภทย่อย D | อันตราย | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ |
| ประเภทย่อย E | ระวัง | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ |
| ประเภทย่อย F | ระวัง | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ เช่น ความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ - ห้ามสูบบุหรี่ รักษาให้ให้ห่างจาก.... .....วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บไว้เฉพาะในภาชนะดั้งเดิม สวมอุปกรณ์ป้องกันมือและดวงตา/หน้า ตามที่กำหนดไว้โดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ |  | จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุอื่นทุกชนิด จัดเก็บในที่เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน ...องศาเซลเซียส/ ......องศาฟาเรนไฮต์ ...ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดเก็บให้พ้นจากแสงแดด | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

สารกัดกร่อนโลหะ (Corrosive to metals)

(บทที่ 2.16)

สัญลักษณ์

การกัดกร่อน

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | คำเตือน | อาจกัดกร่อนโลหะ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| เก็บไว้เฉพาะในภาชนะดั้งเดิม | - ดูดซับสารที่หกรั่วไหลเพื่อป้องกันการทำลายวัสดุชนิดอื่น | จัดเก็บในภาชนะที่ทนต่อการกัดกร่อน ...หรือวัสดุอื่นที่เข้ากันได้ซึ่งระบุโดยผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ |  |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางปาก(Acute toxicity-oral)

(บทที่ 3.1)

สัญลักษณ์

หัวกะโหลกและกระดูกไขว้

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกิน |
| 2 | อันตราย | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกิน |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ห้ามกิน ดื่ม หรือสูดควัน เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ล้างมือให้ทั่วหลังจากปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ | - ถ้ากลืนกินเข้าไป : ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์โดยทันที - ล้างปากให้ทั่ว - การแก้พิษโดยเฉพาะ(ดู....บนฉลากนี้) .....อ้างอิงกับข้อมูลการปฐมพยาบาลที่มีอยู่ ถ้าการใช้ยาแก้พิษโดยทันทีเป็นสิ่งจำเป็น | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | - กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางปาก(Acute toxicity-oral)

บทที่ 3.1

สัญลักษณ์

หัวกะโหลกและกระดูกไขว้

กลุ่มความเป็นอันตราย		คำสัญญาณ		ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

3				อันตราย			เป็นพิษเมื่อกลืนกิน

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ห้ามกิน ดื่ม หรือสูดควัน เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ล้างมือให้ทั่วหลังจากปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ | - ถ้ากลืนกินเข้าไป : ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์โดยทันที - ล้างปากให้ทั่ว - การแก้พิษโดยเฉพาะ(ดู....บนฉลากนี้) .....อ้างอิงกับข้อมูลการปฐมพยาบาลที่มีอยู่ ถ้าการใช้ยาแก้พิษโดยทันทีเป็นสิ่งจำเป็น | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางปาก (Acute toxicity-oral)

(บทที่ 3.1)

สัญลักษณ์

เครื่องหมายตกใจ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 4 | ระวัง | เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ห้ามกิน ดื่ม หรือสูดควัน เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ล้างมือให้ทั่วหลังจากปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ | - ถ้ากลืนกินเข้าไป: ถ้ารู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ - ล้างปากให้ทั่ว |  | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางปาก (Acute toxicity-oral)

บทที่ 3.1

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 5 | ระวัง | อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
|  | ถ้ารู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ |  |  |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางผิวหนัง  (Acute toxicity-Dermal)

(บทที่ 3.1)

สัญลักษณ์

หัวกะโหลกและกระดูกไขว้

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อสัมผัสผิวหนัง |
| 2 | อันตราย | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อสัมผัสผิวหนัง |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| - ห้ามกิน ดื่ม หรือสูดดม เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ - ล้างมือให้ทั่วหลังจากปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ - ห้ามสัมผัสดวงตา, ผิวหนัง หรือบนเสื้อผ้า - สวมถุงมือ/ เสื้อผ้า ป้องกันการสัมผัส ตามที่ระบุไว้โดยผู้ผลิต/ ผู้จำหน่ายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - ให้ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที - ถ้าสัมผัสผิวหนัง : ล้างออกอย่างเบาๆด้วยน้ำและสบู่ปริมาณมาก - ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์โดยทันที - วิธีการแก้ไขโดยเฉพาะ (ดู.....บนฉลากนี้) ....อ้างอิงกับข้อมูลการปฐมพยาบาลที่มีอยู่ - ถ้าการแก้ไขโดยทันทีเช่นการใช้สารเฉพาะในการทำความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็น ทำการซักหรือการล้างสารปนเปื้อนบนเสื้อที่ถอดออกก่อนนำไปใช้ใหม่ | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางผิวหนัง (Acute toxicity-Dermal)

(บทที่ 3.1)

สัญลักษณ์

หัวกะโหลกและกระดูกไขว้

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 3 | อันตราย | เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| - สวมถุงมือ/ เสื้อผ้า ป้องกันการสัมผัส ตามที่ระบุไว้โดยผู้ผลิต/ ผู้จำหน่ายหรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ | - ให้ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดที่ได้รับการปนเปื้อนออกทันที - ถ้าสัมผัสผิวหนัง : ล้างออกด้วยน้ำและสบู่ปริมาณมาก - ถ้ารู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ - วิธีการแก้ไขโดยเฉพาะ (ดู.....บนฉลากนี้)....อ้างอิงกับข้อมูลการปฐมพยาบาลที่มีอยู่ - ถ้าการแก้ไขโดยทันทีเช่นการใช้สารเฉพาะในการทำความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็น - ทำการซักหรือการล้างสารปนเปื้อนบนเสื้อที่ถอดออกก่อนนำไปใช้ใหม่ | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | - กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางผิวหนัง (Acute toxicity-Dermal)

(บทที่ 3.1)

สัญลักษณ์

เครื่องหมายตกใจ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 4 | ระวัง | เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| - สวมถุงมือ/ เสื้อผ้า ป้องกันการสัมผัส ตามที่ระบุไว้โดยผู้ผลิต/ ผู้จำหน่ายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - ถ้าสัมผัสผิวหนัง: ล้างออกด้วยน้ำและสบู่ปริมาณมาก - ถ้ารู้สึกผิดปกติให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ - วิธีการแก้ไขโดยเฉพาะ (ดู.....บนฉลากนี้) ....อ้างอิงกับข้อมูลการปฐมพยาบาลที่ให้มา - ถ้าการแก้ไขโดยทันทีเช่นการใช้สารเฉพาะในการทำความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็น ทำการซักหรือการล้างสารปนเปื้อนบนเสื้อที่ถอดออกก่อนนำไปใช้ใหม่ |  | - กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางผิวหนัง (Acute toxicity-Dermal)

(บทที่ 3.1)

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 5 | ระวัง | อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
|  | - ถ้ารู้สึกผิดปกติ ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ |  |  |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางการหายใจเข้าไป  (Acute toxicity-inhalation)

(บทที่ 3.1)

สัญลักษณ์

หัวกะโหลกและกระดูกไขว้

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป |
| 2 | อันตราย | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ห้ามสูดดม ฝุ่น/ฟูม/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ตามที่ระบุไว้โดยผู้ผลิต/ ผู้จำหน่ายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - ถ้าสูดดมเข้าไป: ให้ย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าที่สามารถหายใจได้สะดวก - ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์โดยทันที - วิธีการแก้ไขโดยเฉพาะเป็นสิ่งเร่งด่วน (ดู.....บนฉลากนี้)....อ้างอิงกับข้อมูลการปฐมพยาบาลที่ให้มา ถ้าการใช้ยาแก้พิษโดยทันทีเป็นสิ่งจำเป็น | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ จัดเก็บในภาชนะที่ปิดอย่างแน่นหนาในสถานที่ที่มีการระบายอากาศอย่างดี - ถ้าผลิตภัณฑ์สามารถระเหยได้จนสร้างบรรยากาศที่เป็นอันตราย | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางการหายใจเข้าไป(Acute toxicity-inhalation)

(บทที่ 3.1)

สัญลักษณ์

หัวกะโหลกและกระดูกไขว้

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 3 | อันตราย | เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการสูดดม ฝุ่น/ฟูม/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย | - ถ้าสูดดมเข้าไป: ให้นำผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักผ่อนในท่าทางที่สะดวกต่อการหายใจ - ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ วิธีการแก้ไขโดยเฉพาะ (ดู.....บนฉลากนี้)...อ้างอิงกับข้อมูลการปฐมพยาบาลที่ให้มา ถ้าการแก้ไขด้วยวิธีเฉพาะโดยทันทีเป็นสิ่งจำเป็น | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ จัดเก็บในภาชนะที่ปิดอย่างแน่นหนาในสถานที่ที่มีการระบายอากาศอย่างดี - ถ้าผลิตภัณฑ์สามารถระเหยได้จนสร้างบรรยากาศที่เป็นอันตรายได้ |  |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางการหายใจเข้าไป (Acute toxicity-inhalation)

(บทที่ 3.1)

สัญลักษณ์

เครื่องหมายตกใจ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 4 | ระวัง | เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการสูดดม ฝุ่น/ฟูม/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/ละอองลอย | - ถ้าสูดดมเข้าไป: ให้ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และพักผ่อนในลักษณะที่ สามารถหายใจได้สะดวก - ถ้ารู้สึกผิดปกติ ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ |  |  |

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางการหายใจเข้าไป(Acute toxicity-inhalation)

(บทที่ 3.1)

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 5 | ระวัง | อาจเป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
|  | ถ้าสูดดมเข้าไป: ถ้ารู้สึกผิดปกติ ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ |  |  |

การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin corrosion/irritation)

(บทที่ 3.2)

สัญลักษณ์

การกัดกร่อน

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1A ถึง 1C | อันตราย | ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และเป็นอันตรายต่อดวงตา |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| สวมถุงมือ / สวมใส่ชุดป้องกัน และสวมอุปกรณ์ ปกป้องดวงตา / หน้า ตามที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ล้างทำความสะอาดให้หมดจดหลังการสัมผัส หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นหรือละอองเข้าไป - หากเกิดอนุภาคของสารที่สามารถสูดดมเข้าไปได้ในระหว่างการใช้งาน | - หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ให้ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออกทันที และทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำ /น้ำฉีดจากฝักบัว - ซักเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนให้สะอาดก่อนนำมาใส่ใหม่ - หากเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งอย่างระมัดระวัง หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป - หากกลืนกิน: ล้างปาก ห้ามทำให้อาเจียน - หากสูดดม: ให้ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธ์และพักผ่อนในลักษณะที่สามารถหายใจได้สะดวก - ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์โดยทันที - การรักษาเฉพาะ (ดู.........บนฉลาก) อ้างถึงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเพิ่มเติม อาจรวมถึงสารทำความสะอาดที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง(Skin corrosion/irritation)

(บทที่ 3.2)

สัญลักษณ์

เครื่องหมายตกใจ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 2 | ระวัง | ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| สวมถุงมือป้องกัน ตามที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ล้างทำความสะอาดให้หมดจดหลังการสัมผัส | - หากสัมผัสผิวหนัง: ทำความสะอาดผิวหนังโดยใช้น้ำและสบู่ปริมาณมาก - ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออกและซักให้สะอาดก่อนนำมาใส่ใหม่ - หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง ให้ปรึกษาแพทย์ - การรักษาเฉพาะ (ดู............บนฉลาก) อ้างถึงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเพิ่มเติม อาจรวมถึงสารทำความสะอาดที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ |  |  |

การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง(Skin corrosion/irritation)

(บทที่ 3.2)

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 3 | ระวัง | ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
|  | หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง ให้ปรึกษาแพทย์ |  |  |

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (Serious eye damage/eye irritation)

(บทที่ 3.3)

สัญลักษณ์

การกัดกร่อน

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| สวมอุปกรณ์ปกป้องดวงตา/หน้า ตามที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - หากเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งอย่างระมัดระวัง หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป - ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์โดยทันที |  |  |

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง(Serious eye damage/eye irritation)

(บทที่ 3.3)

สัญลักษณ์

เครื่องหมายตกใจ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 2A | ระวัง | ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| สวมอุปกรณ์ปกป้องดวงตา/หน้า ตามที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - หากเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งอย่างระมัดระวัง หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป - หากการระคายเคืองดวงตายังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้ปรึกษาแพทย์ - ล้างมือหลังการสัมผัส |  |  |

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง(Serious eye damage/eye irritation)

(บทที่ 3.3)

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 2B | ระวัง | ระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
|  | - หากเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งอย่างระมัดระวัง หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากทำได้ไม่ยาก และล้างทำความสะอาดต่อไป - หากการระคายเคืองดวงตายังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ให้ปรึกษาแพทย์ - ล้างมือหลังการสัมผัส |  |  |

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ –ต่อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory  sensitizer)

(บทที่ 3.4)

สัญลักษณ์

อันตรายต่อสุขภาพ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือหอบหืด หรือหายใจลำบากเมื่อสูดหายใจเข้าไป |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / หมอก / ไอ / ละออง เข้าไป ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ปกป้องการหายใจ ตามที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ | - หากสูดหายใจเข้าไป: หากหายใจลำบาก ให้ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และพักผ่อนในลักษณะที่สามารถหายใจได้สะดวก - หากรู้สึกมีอาการหายใจผิดปกติ ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ |  | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ – ต่อผิวหนัง(Skin sensitizer)

(บทที่ 3.4)

สัญลักษณ์

เครื่องหมายตกใจ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | ระวัง | อาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| สวมถุงมือป้องกัน ตามที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / หมอก / ไอ / ละออง เข้าไป ไม่อนุญาตให้นำชุดที่มีสารปนเปื้อนออกนอกสถานที่ทำงาน | - หากสัมผัสผิวหนัง: ทำความสะอาดผิวหนังโดยใช้น้ำและสบู่ปริมาณมาก - หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือเกิดผื่นขึ้นที่ผิวหนัง ให้ปรึกษาแพทย์ - การรักษาเฉพาะ (ดู.......บนฉลาก) ....อ้างถึงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเพิ่มเติม อาจรวมถึงสารทำความสะอาดที่ระบุโดยบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ซักเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนให้สะอาดก่อนนำมาใส่ใหม่ |  | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์  (Germ cell mutagenicity)

(บทที่ 3.5)

สัญลักษณ์

อันตรายต่อสุขภาพ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | อันตราย ระวัง | อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม <..> มีข้อสงสัยว่าอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม <..> <..> (ให้ระบุทางรับสัมผัสสารเคมีหากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีทางรับสัมผัสอื่นที่ทำให้เกิดความผิดปกตินั้น) |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ต้องได้รับข้อแนะนำพิเศษก่อนการใช้งาน ห้ามดำเนินการใดๆ จนกว่าจะได้อ่านและเข้าใจข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดก่อน ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามข้อกำหนด | หากได้รับสัมผัส หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ให้ปรึกษาแพทย์ | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

การก่อมะเร็ง (Carcinogenicity)

(บทที่ 3.6)

สัญลักษณ์

อันตรายต่อสุขภาพ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | อันตราย ระวัง | อาจก่อให้เกิดมะเร็ง <..> มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง <..> <..> (ให้ระบุทางรับสัมผัสสารเคมีหากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีทางรับสัมผัสอื่นที่ทำให้เกิดความผิดปกตินี้) |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ต้องได้รับข้อแนะนำพิเศษก่อนการใช้งาน ห้ามดำเนินการใดๆ จนกว่าจะได้อ่านและเข้าใจข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดก่อน ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามข้อกำหนด | หากได้รับสัมผัส หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ให้ปรึกษาแพทย์ | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to reproduction)

(บทที่ 3.7)

สัญลักษณ์

อันตรายต่อสุขภาพ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | อันตราย ระวัง | อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์ <…> <<…>> มีข้อสงสัยอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์ <…> <<…>> <…> (ในกรณีที่ทราบ ต้องให้ข้อมูลอันตรายที่เฉพาะเจาะจง) <<…>> (ให้ระบุทางรับสัมผัสสารเคมีหากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีทางรับสัมผัสอื่นที่ทำให้เกิดความผิดปกตินี้) |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ต้องได้รับข้อแนะนำพิเศษก่อนการใช้งาน ห้ามดำเนินการใดๆ จนกว่าจะได้อ่านและเข้าใจข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดก่อน ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามข้อกำหนด | หากได้รับสัมผัส หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ให้ปรึกษาแพทย์ | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to reproduction)

(บทที่ 3.7)

(มีผลต่อหรือผ่านทางการเลี้ยงลูกด้วยนม) (Effect on or via lactation)

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| (เพิ่มเติม) | ไม่มีคำสัญญาณ | อาจเป็นอันตรายต่อเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ต้องได้รับข้อแนะนำพิเศษก่อนการใช้งาน หลีกเลี่ยงการได้รับสัมผัสในระหว่างตั้งครรภ์ / ระหว่างการให้นมบุตร ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่ ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัส หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น หรือหมอกเข้าไป หากเกิดอนุภาคของสารที่สามารถสูดดมเข้าไปได้ ในระหว่างการใช้งาน | หากได้รับสัมผัส หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง ให้ปรึกษาแพทย์ |  |  |

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (จากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว) (Specific target organ systemic toxicity following single exposure)

(บทที่ 3.8)

สัญลักษณ์

อันตรายต่อสุขภาพ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | ทำอันตรายต่ออวัยวะของร่างกาย <…> <<…>> <…> (ในกรณีที่ทราบ ให้ระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย) <<…>> (ให้ระบุทางรับสัมผัสสารเคมีหากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีทางรับสัมผัสอื่นที่ทำให้เกิดความผิดปกตินี้) |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่ ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัส หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น /ฟูม/ก๊าซ/หมอก/ไอ/ละออง เข้าไป | - หากได้รับสัมผัส ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ - การรักษาเฉพาะ (ดู.......บนฉลาก) ....อ้างถึงการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเพิ่มเติม หากต้องการมาตรการโดยทันที | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (จากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว) (Specific target organ systemic toxicity following single exposure)

(บทที่ 3.8)

สัญลักษณ์

อันตรายต่อสุขภาพ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 2 | ระวัง | อาจทำอันตรายต่ออวัยวะของร่างกาย <…> <<…>> <…> (ในกรณีที่ทราบ ให้ระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย) <<…>> (ให้ระบุทางรับสัมผัสหากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีทางรับสัมผัสอื่นที่ทำให้เกิดความผิดปกตินี้) |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| - ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่ ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ - ล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัส หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น /ฟูม/ก๊าซ/หมอก/ไอ/ละออง เข้าไป | หากได้รับสัมผัสหรือหากรู้สึกผิดปกติ ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (จากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว) (Specific target organ systemic toxicity following single exposure)

(บทที่ 3.8)

สัญลักษณ์

เครื่องหมายตกใจ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 3 | ระวัง | อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หรือ อาจทำให้ง่วงซึม หรือมึนงง |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ให้ใช้เฉพาะภายนอกสถานที่เท่านั้น หรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศ หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น /ฟูม/ก๊าซ/หมอก/ไอ/ละออง เข้าไป | - หากรู้สึกผิดปกติ ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ - หากหายใจเข้าไป: ให้ย้ายไปอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และพักผ่อนในลักษณะที่สามารถหายใจได้สะดวก | - จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ - เก็บภาชนะบรรจุที่ปิดแน่นไว้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศ หากผลิตภัณฑ์ระเหยได้ง่ายจนก่อให้เกิดบรรยากาศที่เป็นอันตราย | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (จากการได้รับสัมผัสซ้ำ) (Specific target organ systemic toxicity following repeat exposure)

(บทที่ 3.9)

สัญลักษณ์

อันตรายต่อสุขภาพ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อันตราย | ทำอันตรายต่ออวัยวะ <…> เมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน หรือสัมผัสซ้ำ <<…>> <…> (ในกรณีที่ทราบ ให้ระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย) <<…>> (ให้ระบุทางรับสัมผัสสารเคมีหากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีทางรับสัมผัสอื่นที่ทำให้เกิดความผิดปกตินี้) |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่ ในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัส หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น /ฟูม/ก๊าซ/หมอก/ไอ/ละออง เข้าไป | หากรู้สึกผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์ |  | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (จากการได้รับสัมผัสซ้ำ) (Specific target organ systemic toxicity following repeat exposure)

(บทที่ 3.9)

สัญลักษณ์

อันตรายต่อสุขภาพ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 2 | ระวัง | ทำอันตรายต่ออวัยวะ <…> เมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน หรือสัมผัสซ้ำ <<…>> <…> (ในกรณีที่ทราบ ให้ระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย) <<…>> (ให้ระบุทางรับสัมผัสสารเคมีหากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีทางรับสัมผัสอื่นที่ทำให้เกิดความผิดปกตินี้) |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น /ฟูม/ก๊าซ/หมอก/ไอ/ละออง เข้าไป | หากรู้สึกผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์ |  | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นอันตรายจากการสำลัก (Aspiration Hazard)

(บทที่ 3.10)

สัญลักษณ์

อันตรายต่อสุขภาพ

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | อันตราย ระวัง | อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลมของระบบทางเดินหายใจ อาจเป็นอันตราย เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลมของระบบทางเดินหายใจ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
|  | - หากกลืนกิน: ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยา หรือปรึกษาแพทย์ในทันที - ห้ามทำให้อาเจียน | จัดเก็บในสถานที่ที่ปิดล็อกได้ | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ – เฉียบพลัน (Acute hazard to the aquatic environment)

(บทที่ 4.1)

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อม

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 | ระวัง | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม - หากไม่ได้เป็นการใช้โดยตั้งใจ | เก็บสารที่หกรั่วไหล |  | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - เฉียบพลัน(Acute hazard to the aquatic environment)

(บทที่ 4.1)

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 2 3 | ไม่มีคำสัญญาณ ไม่มีคำสัญญาณ | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม - หากไม่ได้เป็นการใช้โดยตั้งใจ |  |  | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ – เรื้อรัง(Chronic hazard to the aquatic environment)

(บทที่ 4.1)

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อม

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | ระวัง ไม่มีคำสัญญาณ | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม - หากไม่ได้เป็นการใช้โดยตั้งใจ | เก็บสารที่หกรั่วไหล |  | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ – เรื้อรัง(Chronic  hazard to the aquatic environment)

(บทที่ 4.1)

สัญลักษณ์

ไม่มีสัญลักษณ์

| กลุ่มความเป็นอันตราย | คำสัญญาณ | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย |
| --- | --- | --- |
| 3 4 | ไม่มีคำสัญญาณ ไม่มีคำสัญญาณ | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว อาจส่งผลที่เป็นอันตรายในระยะยาวต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |

| ข้อความเตือน |
| --- |
| การป้องกัน | การตอบโต้ | การจัดเก็บ | การกำจัด |
| หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม - หากไม่ได้เป็นการใช้โดยตั้งใจ |  |  | กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุ (ตามข้อบังคับของท้องถิ่น /ภูมิภาค / ประเทศ / สากล) |

A.3.7	  รูปสัญลักษณ์ข้อควรระวัง

จากสหภาพยุโรป (Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992)

จากสำนักมาตรฐานของประเทศแอฟริกาใต้ [South African Bureau of Standards (SABS 0265:1999)]